## Slide 1
ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΗΛΕ-46
4η ΟΣΣ
10.03.2024
Ν.Δημητρίου

## Slide 4: Προεπισκόπηση ΘΠ (3)
Κωδικοποιητής
Το μοντέλο του Επικοινωνιακού Συστήματος
Πηγή
Αποκωδικοποιητής
Δέκτης
Κανάλι με
Θόρυβο
Κωδικοποίηση &
Συμπίεση Πηγής
Αποκωδικοποίηση &
Αποσυμπίεση Πηγής
Η Θεωρία Πληροφορίας μελετά τα θεωρητικά όρια και τις δυνατότητες τέτοιων συστημάτων.
Θεωρία Κωδικοποίησης ασχολείται με τη δημιουργία πρακτικών συστημάτων κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 4

## Slide 6
Διαφάνειες 3-14
Αρχείου PLH22_4th_OSS_InfoTheory_Entropy-Sources_2023_2024_v0.0

## Slide 14: Τυπολόγιο Πιθανοτήτων

## Slide 15: Θεώρημα Bayes (2)
Άσκηση
  Έστω δύο δοχεία Δ1 και Δ2. Το Δ1 περιέχει 2 Πράσινες μπάλες και 8 Κόκκινες μπάλες. Το Δ2 περιέχει 6 Πράσινες μπάλες και 4 Κόκκινες μπάλες. Επιλέγουμε τυχαία ένα από τα δύο δοχεία και κατόπιν επιλέγουμε μία μπάλα από το επιλεγμένο δοχείο. Έστω ότι η μπάλα που επιλέχθηκε είναι πράσινη. Να βρεθεί η πιθανότητα να έχει επιλεγεί το δοχείο Δ1. Ομοίως για το Δ2.
Λύση
  Το γεγονός το οποίο θεωρούμε ότι δεν είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε είναι η επιλογή του δοχείου.
  Γνωρίζουμε όμως και τον τρόπο αλλά και τις πιθανότητες να επιλέξουμε ένα δοχείο, δηλ. P(Δ1)=P(Δ2)=1/2
  Ζητείται ο υπολογισμός της πιθανότητας P(Δ1/Μπάλα είναι πράσινη)
  Τέλος γνωρίζουμε και τις δεσμευμένες πιθανότητες, P(Π/Δ1)=2/10, P(Κ/Δ1)=8/10, P(Π/Δ2)=6/10, P(Κ/Δ2)=4/10.
  Εφαρμόζουμε το Θεώρημα του Bayes για την πιθανότητα P(Δ1/Π)
Εκ των υστέρων
πιθανότητα
Εκ των προτέρων
πιθανότητα
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 15

## Slide 16: Παράδειγμα
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 16

## Slide 17: Παράδειγμα
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 17
1/2 1/4 1/8 1/8
1/4 1/2 1/8 1/8
1/4 1/4 1/4 1/4
1 0 0 0
X1 X2 X3 X4
Y1
Y2
Y3
Y4
P(X/Y)
δεδομένα
ενδεχόμενα
1/4 1/8 1/8 1/2
1/4 1/2 1/4 0
1/4 1/4 1/2 0
1/4 1/4 1/2 0
Υ1 Υ2 Υ3 Υ4
Χ1
Χ2
Χ3
Χ4
P(Υ/Χ)
δεδομένα
ενδεχόμενα

## Slide 18: Μέτρα Πληροφορίας

## Slide 19
Είδηση/Πληροφορία 1
Είδηση/Πληροφορία 2
Ποσότητα Πληροφορίας 1 > Ποσότητα Πληροφορίας 2
{Ποσότητα Πληροφορίας} = f (1/{Πιθανότητα Εμφάνισης})

## Slide 20
Διαφάνειες 22-56
Αρχείου PLH22_4th_OSS_InfoTheory_Entropy-Sources_2023_2024_v0.022

## Slide 22
1
1/2

## Slide 23
Η(Χ)=log(n)

## Slide 32: Αμοιβαία Πληροφορία (4)
Παράδειγμα 6: Έστω (Χ,Υ) έχουν την παρακάτω πιθανότητα μάζας
H(X)=7/4 bits και Η(Υ)=2 bits
H(X/Y)=11/8 bits και H(Y/X)=13/8 bits
Η(Χ,Υ)=27/8 bits
Ι(Χ;Υ)=Η(Χ)-Η(Χ/Υ)=Η(Υ)-Η(Υ/Χ)=3/8 bits
Χ
Υ
1
2
3
4
1
2
3
4
P(x)
P(y)
1/4
1/2
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
1/4
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 32

## Slide 34: Ανισότητες Εντροπίας (2)
Άσκηση
  Έστω ότι η τ.μ. (Χ,Υ) έχει την παρακάτω συνδυασμένη μάζα πιθανότητας
  Η(Χ)=Η(1/8,7/8)=0.544 bits
  Η(Χ/Υ=1)=Η(0,1)=0 bits και Η(Χ/Υ=2)=Η(1/2,1/2)=1 bit
  Η(Χ/Υ)=3/4 Η(Χ/Υ=1)+1/4 Η(Χ/Υ=2)=0.25 bits
  Παρατηρείστε ότι η αβεβαιότητα της Χ αυξάνεται στην περίπτωση που γνωρίζουμε το γεγονός Υ=2 και ελαττώνεται όταν γνωρίζουμε το γεγονός Υ=1. Παρόλα αυτά η μέση πληροφορία ή η αβεβαιότητα ελαττώνεται για την Χ/Υ
Χ
Υ
1
2
1
2
P(y)
3/4
1/4
P(x)
7/8
1/8
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 34

## Slide 36
ΓΕ3 1718

## Slide 48: Πηγές Συμβόλων – Κωδικοποίηση πηγής

## Slide 49: Εντροπία Πηγής (1)
Διακριτή Πηγή Πληροφορίας
  Παράγει ακολουθίες συμβόλων (ή γραμμάτων), si
  Αλφάβητο πηγής είναι το σύνολο των συμβόλων
    S=(s1,s2,…,sn), όπου n είναι το πλήθος των συμβόλων
  Παράγει διαδοχικές ακολουθίες συμβόλων που ονομάζονται μηνύματα
    Το πλήθος των δυνατών μηνυμάτων μήκους l είναι nl
  Η Παραγωγή των συμβόλων λαμβάνει χώρα με κάποια πιθανότητα, pi
  Η παραγωγή κάθε συμβόλου γίνεται
    Είτε ανεξάρτητα αυτών που έχουν προηγηθεί οπότε αναφερόμαστε σε διακριτή πηγή χωρίς μνήμη
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 49
Διαφάνειες 57-65
Αρχείου PLH22_4th_OSS_InfoTheory_Entropy-Sources_2023_2024_v0.0

## Slide 50: Εντροπία Πηγής (2)
Ποσότητα πληροφορίας της πηγής χωρίς μνήμη
Μέση ποσότητα πληροφορίας ή εντροπία των συμβόλων (bits/symbol)
Μέγιστη μέση ποσότητα πληροφορίας (bits/symbol)
Πλεονασμός διακριτής πηγής, [0,1]
Μέσος Ρυθμός Πληροφορίας της πηγής (bits/sec)
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 50
bits/symbol
symbols/sec

## Slide 51: Εντροπία Πηγής (3)
Παράδειγμα: S={0,1} με p(0)=3/4 και p(1)=1/4
  H(S)=0.815 bits/symbol
  maxH(S)=log2=1 bit/symbol
  red=1-0.815/1=0.19
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 51

## Slide 52: Εντροπία Πηγής (4)
Μέσο πληροφοριακό περιεχόμενο μηνυμάτων της πηγής
  Εάν γνωρίζουμε ότι η πηγή παράγει μηνύματα μήκους l, με δεδομένο ότι το πλήθος του συνόλου Μ=(m1,m2,…,mq), των μηνυμάτων είναι q=nl, και η πιθανότητα εμφάνισης ενός μηνύματος mi είναι p(mi), τότε το μέσο πληροφοριακό περιεχόμενο των μηνυμάτων είναι
    Αποδεικνύεται ότι Η(Μ)= l*H(S), δηλαδή το μέσο πληροφοριακό περιεχόμενο ενός μηνύματος είναι ίσο με το άθροισμα της πληροφορίας που μεταφέρουν τα σύμβολα που το αποτελούν.
Παράδειγμα: Τα μηνύματα μήκους 2 που δημιουργούνται από την πηγή των συμβόλων του προηγούμενου παραδείγματος είναι Μ={00,01,10,11} πλήθους 4 και οι πιθανότητες να συμβούν είναι p(00)=9/16, p(01)=p(10)=3/16, p(11)=1/16. Τότε Η(Μ)=1.63 bits/μήνυμα=2*0.815
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 52

## Slide 53: Εντροπία Πηγής (5)
Άσκηση
  Μια πηγή πληροφορίας παράγει σύμβολα, τα οποία ανήκουν στο αλφάβητο S={τ, υ, φ, χ, ψ, ω}. Οι πιθανότητες των συμβόλων αυτών είναι ¼, ¼, 1/8, 1/8, 1/8 και 1/8, αντίστοιχα.
  Θεωρώντας την πηγή χωρίς μνήμη, ζητείται να υπολογίσετε
  α) Το σύμβολο με το μεγαλύτερο και το μικρότερο πληροφορικό περιεχόμενο της πηγής.
  β) Το μέσο πληροφορικό περιεχόμενο των συμβόλων της πηγής,
  γ) Το μέσο πληροφορικό περιεχόμενο των μηνυμάτων της πηγής αποτελούμενων από δύο σύμβολα.
  δ) Τον πλεονασμό της πηγής (log6=2,585) και
  ε) Το μέσο ρυθμό πληροφορίας της πηγής για ρυθμό 500 συμβόλων /sec.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 53

## Slide 54: Εντροπία Πηγής (6)
Απάντηση
  α) Τα σύμβολα με το μεγαλύτερο πληροφορικό περιεχόμενο είναι αυτά που έχουν την μικρότερη πιθανότητα δηλαδή H(i)=-log(1/8)=3 bits όπου i=φ,χ,ψ,ω. Αντίθετα τα σύμβολα με το μικρότερο πληροφορικό περιεχόμενο είναι αυτά που έχουν την μεγαλύτερη πιθανότητα δηλαδή H(i)=-log(1/4)=2 bits όπου i=τ,υ.
  β) Το μέσο πληροφορικό περιεχόμενο των συμβόλων της πηγής
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 54

## Slide 55: Εντροπία Πηγής (7)
Απάντηση (συνέχεια)
  γ) Για τον υπολογισμό του μέσου πληροφορικού περιεχομένου των μηνυμάτων της πηγής αποτελούμενων από 2 σύμβολα, υπολογίζουμε πρώτα τις (συνδυασμένες) πιθανότητες δημιουργίας των μηνυμάτων αυτών. Αφού η πηγή είναι χωρίς μνήμη, για τον υπολογισμό της πιθανότητας κάθε μηνύματος αρκεί να πολλαπλασιάσουμε τις πιθανότητες παραγωγής των συμβόλων από τα οποία αποτελείται. Συνολικά έχουμε 36 μηνύματα. Παρατηρούμε ότι από τα 36 μηνύματα, 4 έχουν πιθανότητα παραγωγής ίση με (1/16), 16 μηνύματα έχουν πιθανότητα παραγωγής (1/64) και 16 μηνύματα έχουν πιθανότητα παραγωγής (1/32).
  p1=p(τ,τ)=1/16, p2=p(τ,υ)=1/16, p3=p(τ,φ)=1/32, p4=p(τ,χ)=1/32, p5=p(τ,ψ)=1/32, p6=p(τ,ω)=1/32,
  p7=p(υ,τ)=1/16, p8=p(υ,υ)=1/16, p9=p(υ,φ)=1/32, p10=p(υ,χ)=1/32, p11=p(υ,ψ)=1/32, p12=p(υ,ω)=1/32,
  p13=p(φ,τ)=1/32, p14=p(φ,υ)=1/32, p15=p(φ,φ)=1/64, p16=p(φ,χ)=1/64, p17=p(φ,ψ)=1/64, p18=p(φ,ω)=1/64,
  p19=p(χ,τ)=1/32, p20=p(χ,υ)=1/32, p21=p(χ,φ)=1/64, p22=p(χ,χ)=1/64, p23=p(χ,ψ)=1/64, p24=p(χ,ω)=1/64,
  p25=p(ψ,τ)=1/32, p26=p(ψ,υ)=1/32, p27=p(ψ,φ)=1/64, p28=p(ψ,χ)=1/64, p29=p(ψ,ψ)=1/64, p30=p(ψ,ω)=1/64,
  p31=p(ω,τ)=1/32, p32=p(ω,υ)=1/32, p33=p(ω,φ)=1/64, p34=p(ω,χ)=1/64, p35=p(ω,ψ)=1/64, p36=p(ω,ω)=1/64.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 55

## Slide 56: Εντροπία Πηγής (8)
Απάντηση (συνέχεια)
  Επομένως
  Παρατηρείστε ότι H(M)=2 Η(S)
  Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι η πηγή είναι χωρίς μνήμη
  δ) red=1-H(S)/maxH(S)=1-H(S)/log6=1-(2,5/2,585)=1-0,967=0,0328.
  ε) R=rH(S)=500x(2,5)=1250 bits/sec.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 56

## Slide 59: Συμπίεση Πληροφορίας ή Κωδικοποίηση Πηγής
Επικοινωνιακό μοντέλο
Διακριτές Πηγές Πληροφορίας
  Με μνήμη
  Χωρίς μνήμη
Κωδικοποίηση Πηγής
  Κωδικό Αλφάβητο, Κωδικές Λέξεις
Κώδικες Πηγών
  Ιδιάζοντες
  Μοναδικά Αποκωδικοποιήσιμοι
  Άμεσοι
  Πλήρεις
Ανισότητα Kraft
Θεώρημα Κωδικοποίησης
  Βέλτιστα Μήκη Κωδικών Λέξεων
Αλγόριθμοι Κωδικοποίησης Πηγών Συμβόλων
  FANO, SHANNON, HUFFMAN,
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 59
Διαφάνειες 67-103
Αρχείου PLH22_4th_OSS_InfoTheory_Entropy-Sources_2023_2024_v0.0

## Slide 60: Κωδικοποίηση Πηγής (1)
Πηγή
Κωδικοποιητής
Αποκωδικοποιητής
Δέκτης
Κανάλι με
Θόρυβο
Κωδικοποιητής
Πηγής/Συμπίεση
Αποκωδικοποιητής
Πηγής/Συμπίεση
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 60

## Slide 61: Κωδικοποίηση Πηγής (2)
Κωδικοποίηση/συμπίεση της πηγής
  Είναι η διαδικασία αντιστοίχισης του αλφάβητου των συμβόλων σε ένα άλλο αλφάβητο, ώστε να αφαιρείται ο πλεονασμός και να προκύπτει συμπιεσμένη αναπαράσταση των μηνυμάτων.
  Το καινούριο αυτό αλφάβητο ονομάζεται κωδικό αλφάβητο και τα μέλη ονομάζονται κωδικά σύμβολα.
  ΟΙ ακολουθίες των κωδικών συμβόλων που αντιστοιχούν σε σύμβολα της πηγής λέγονται κωδικές λέξεις
Κωδικοποιητής
Πηγής
Αλφάβητο
Q={0,1}
Πηγή
Συμβόλων
Αλφάβητο
S={s1,s2,…,sn}
si
010111
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 61
Μια κωδική λέξη για κάθε σύμβολο της πηγής

## Slide 62: Κωδικοποίηση Πηγής (4)
Απαιτήσεις για χρησιμότητα κωδικών
  Κάθε ακολουθία κωδικών λέξεων πρέπει να μπορεί να αποκωδικοποιηθεί με μοναδικό τρόπο
  Η αποκωδικοποίηση πρέπει να γίνεται εύκολα και άμεσα
  Ο κώδικας πρέπει να πετυχαίνει τη βέλτιστη δυνατή συμπίεση
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 62

## Slide 63: Ορισμοί
Μη ιδιάζων (nonsingular) κώδικας
  Όταν όλες οι κωδικές λέξεις είναι διαφορετικές.
Μοναδικώς αποκωδικοποιήσιμος (uniquely decodable) κώδικας
  Όταν τόσο οι κωδικές λέξεις όσο και όλες οι πιθανές ακολουθίες των κωδικών λέξεων είναι διαφορετικές.
Άμεσος ή Προθεματικός κώδικας (instantaneous/prefix code)
  O κώδικας του οποίου καμια κωδική λέξη δεν αποτελεί πρόθεμα κάποιας άλλης.
  Κάθε προθεματικός κώδικας επιτρέπει την άμεση αποκωδικοποίηση της κωδικής λέξης χωρίς να χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι επόμενες κωδικές λέξεις.
ΆμεσοςΜοναδικώς αποκωδικοποιήσιμοςΜη Ιδιάζων

## Slide 64: Κωδικοποίηση Πηγής (6)
Παράδειγμα
  Μη ιδιάζων, Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV
  Μοναδικά αποκωδικοποιήσιμος, ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV. Ο Ι δεν είναι αφού ΦΦΦΦ, ΦΦΨ, ΨΨ όλα έχουν κωδική λέξη την ίδια, 0000
  Άμεσοι κώδικες, ΙΙ και ΙΙΙ
  Ο κώδικας ΙV δεν είναι άμεσος αφού χρειάζεται να γνωρίζουμε ψηφία που ανήκουν στην επόμενη κωδική λέξη, π.χ. 011011100?
 | Ι | ΙΙ | ΙΙΙ | ΙV
Φ | 0 | 00 | 0 | 0
Χ | 11 | 01 | 10 | 01
Ψ | 00 | 10 | 110 | 011
Ω | 01 | 11 | 1110 | 0111
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 64

## Slide 66: Κωδικοποίηση Πηγής (7)
0
1
00
01
10
11
000
001
010
011
100
101
110
111
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 66

## Slide 67: Παραδείγματα κωδίκων (άμεσων και μη)
C1={0,101}
C2={1,101}
C3={0,10,110,111}
C4={00,01,10,11}
C5={0,01,011,111}
Άμεσος
Μη άμεσος
Άμεσος
Άμεσος
Μη άμεσος

## Slide 68: Κωδικοποίηση Πηγής (9)
0
1
00
01
10
11
000
001
010
011
100
101
110
111
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
C5={0,01,011,111}
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 68
Μη άμεσος

## Slide 69: Κωδικοποίηση Πηγής (10)
0
1
00
01
10
11
000
001
010
011
100
101
110
111
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
10
C4={00,01,10,11}
C3={0,10,110,111}
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 69
άμεσοι

## Slide 71: Κωδικοποίηση Πηγής (12)
Απόδειξη
  Τέτοιοι κώδικες (άμεσοι και αποκωδικοποιήσιμοι) έχουν κωδικές λέξεις οι οποίες έχουν ένα μέγιστο μήκος, π.χ lmax. Όλες οι λέξεις σε αυτό το επίπεδο είναι είτε μέρος του συνόλου των κωδικών λέξεων είτε απόγονοι άλλων κωδικών λέξεων οι οποίες βρίσκονται σε μικρότερα επίπεδα.
  Το πλήθος των απογόνων μιας κωδικής λέξης του επιπέδου li, που βρίσκονται στο επίπεδο lmax, ισούται με το πλήθος των λέξεων μήκους lmax-li και άρα είναι qlmax-li. (Φαίνεται στο επόμενο σχήμα)
  Καθένα από τα σύνολα αυτά των απογόνων κωδικών λέξεων δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους
  Επίσης το άθροισμα των απογόνων αυτών δεν μπορεί να ξεπεράσει το qlmax που είναι όλο το σύνολο των λέξεων (όχι κατ’ ανάγκη κωδικών μήκους lmax)
  Επομένως ισχύει
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 71
Notes: Το πλήθος των απογόνων στο επίπεδο με μήκος 4, μιας λέξης με μήκος 2 είναι 2^(4-2) = 4. Δες σχήμα μετά για την κωδική λέξη 10

## Slide 73: Κωδικοποίηση Πηγής (13)
0
1
00
01
10
11
000
001
010
011
100
101
110
111
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
C={0,10,110,1110}
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 73

## Slide 74: Κωδικοποίηση Πηγής (14)
Συνέχεια απόδειξης ανισότητας Kraft (αντίστροφο)
  Έστω l1, l2,..., ln, μήκη λέξεων που ικανοποιούν την ανισότητα Kraft, τότε είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ένα δέντρο όπως αυτό που είδαμε προηγουμένως.
  Επιλέγοντας μια κωδική λέξη μήκους l1, διαγράφουμε όλους τους απογόνους της. Μετά επιλέγουμε από το δένδρο που απομένει μια λέξη μήκους l2, και διαγράφουμε τους απογόνους της κ.ο.κ μέχρι ln.
  Προσοχή: Το θεώρημα μας λέει ότι υπάρχει άμεσος κώδικας με μήκη li και όχι ότι κάθε κώδικας με μήκη li που πληροί την ανισότητα είναι άμεσος
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 74

## Slide 75: Κωδικοποίηση Πηγής (15)
0
1
00
01
10
11
000
001
010
011
100
101
110
111
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
C={0,10,110,1110,1111}
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 75

## Slide 79
2.6875 bits/symbol

## Slide 80
Άριστος κώδικας: max επίδοση

## Slide 81
Β
Ε
Α
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/2
1/2
1/2
0
0
Θ
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
0
1
1
Η
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
0
1
Γ
1/16
1/16
1/8
Δ
1/32
1/16
1
0
1
Ζ
1/32
0
1
1
0
Σύμβολο
Si
Πιθανότητα
P(Si)

## Slide 82
1
0
Β
Ε
Α
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/2
1/2
1/2
0
0
Θ
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
0
1
Η
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
0
1
Γ
1/16
1/16
1/8
Δ
1/32
1/16
1
0
1
Ζ
1/32
0
1
1
1
0
1
0
Σύμβολο Β
αντιστροφή σειράς bits

## Slide 83
1
1
1
1
Σύμβολο Ε
Β
Ε
Α
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/2
1/2
1/2
0
0
Θ
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
0
1
1
Η
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
0
1
Γ
1/16
1/16
1/8
Δ
1/32
1/16
1
0
1
Ζ
1/32
0
1
1
0
αντιστροφή σειράς bits

## Slide 84
0
0
1
1
0
01100
00110
Σύμβολο Δ
Β
Ε
Α
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/2
1/2
1/2
0
Θ
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
1
1
Η
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
0
1
Γ
1/16
1/16
1/8
Δ
1/32
1/16
0
Ζ
1/32
1
1
0
αντιστροφή σειράς bits

## Slide 85
1
2
3
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.55
1
0.25
0.25
0.25
0.3
0.55
0.45
0.15
0.15
0.3
0.25
0
5
0.05
0
1
1
4
0.1
0.15
0
1
Σύμβολα
0
1
Πρόσθετο Παράδειγμα κωδικοποίησης Huffman

## Slide 86
1
1
2
3
0.45
0.45
0.45
0.45
1/4
0.55
1
0.25
0.25
0.25
0.3
0.55
0.45
0.15
0.15
0.3
0.25
0
5
0.05
0
1
4
0.1
0.15
0
1
Σύμβολο 1
0
1
1
1
2
3
0.45
0.45
0.45
0.45
1/4
0.55
1
0.25
0.25
0.25
0.3
0.55
0.45
0.15
0.15
0.3
0.25
0
5
0.05
0
1
1
4
0.1
0.15
0
1
0
1
Σύμβολο 2
1
0
αντιστροφή σειράς bits
1
0

## Slide 87
0
1
2
3
0.45
0.45
0.45
0.45
1/4
0.55
1
0.25
0.25
0.25
0.3
0.55
0.45
0.15
0.15
0.3
0.25
0
5
0.05
0
1
1
4
0.1
0.15
0
1
0
1
Σύμβολο 3
000
000
1
2
3
0.45
0.45
0.45
0.45
1/4
0.55
1
0.25
0.25
0.25
0.3
0.55
0.45
0.15
0.15
0.3
0.25
5
0.05
0
1
1
4
0.1
0.15
0
1
0
1
Σύμβολο 4
0100
0010

## Slide 88
1
2
3
0.45
0.45
0.45
0.45
1/4
0.55
1
0.25
0.25
0.25
0.3
0.55
0.45
0.15
0.15
0.3
0.25
0
5
0.05
0
1
1
4
0.1
0.15
0
1
Σύμβολο 5
0
1
1100
0011

## Slide 89
Κωδ. Huffmann με
Χρήση δυαδικού δένδρου

## Slide 97: Αλγόριθμος κωδικοποίησης SHANNON
Παράδειγμα μετατροπής δεκαδικού κλάσματος σε δυαδικό
  F=0.375
    2F=2*0.375=0.75 < 1  α1=0
    2(2F-α1)=2*0.75=1.5 ≥ 1  α2=1
    2(2(2F-α1)-α2)=2(1.5-1)=1 ≥ 1  α3=1
    Άρα το δυαδικό ανάπτυγμα του 0.375 είναι 0.011
  F=0.327
    2*0.327=0.654 < 1  α1=0
    2*0.654=1.308 ≥ 1  α2=1
    2*(1.308-1)=0.616 < 1  α3=0
    2*0.616=1.232 ≥ 1  α4=1
    2*(1.232-1)=0.464 < 1  α5=0
    2*0.464=0.928 < 1  α6=0
    2*0.928=1.956 ≥ 1  α7=1
    2*(1.956-1)=1.912 ≥ 1  α8=1
    2*(1.912-1)=1.824 ≥ 1  α9=1
    Άρα το δυαδικό ανάπτυγμα του 0.327 είναι 0.010100111…
    Παρατηρούμε ότι είναι δυνατόν το δυαδικό ανάπτυγμα ενός κλάσματος να αποτελείται από άπειρα δυαδικά ψηφία

## Slide 98: Αλγόριθμος κωδικοποίησης SHANNON …
0
Παράδειγμα
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
-log(Psi)
Psi
Σημείωση: Εάν ο παρονομαστής των αθροιστικών πιθανοτήτων μπορεί να γραφεί σε μορφή 2^n (εδώ είναι 2^5=32) τότε γράφουμε όλες τις αθροιστικές πιθανότητες με τον παρονομαστή αυτόν και το δυαδικό ανάπτυγμα αντιστοιχεί στη δυαδική μορφή του αριθμητή(με ν bits). Π.χ. για το S6 Π6=13/16=26/32 άρα το ανάπτυγμα είναι [26]=11010

## Slide 106: Συγκεντρωτικό Τυπολόγιο

## Slide 108
ΓΕ4/1819/Θ1
ΓΕ4/1920/Θ1,2
ΓΕ4/2021/Θ1,2

## Slide 109
ΓΕ4/1819/Θ3,4
ΓΕ4/1920/Θ3,4
ΕΞ2018Α/Θ4, ΕΞ2018Β/Θ3
ΕΞ2019Α/Θ4, ΕΞ2019Β/Θ3,4
ΓΕ4/2021/Θ3,4
Για κάθε άμεσο δυαδικό κώδικα με μήκη κωδικολέξεων li ισχύει:

## Slide 110: Ερωτήσεις
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 110

## Slide 111: Πρόσθετα Παραδείγματα

## Slide 112
ΕΞ2018Α

## Slide 117
ΕΞ2018Β

## Slide 122
ΓΕ4/1112

## Slide 126
Σύμβολο | Πληροφορικό περιεχόμενο (bits/symbol) (H(xi))_ | Πιθανότητα εκπομπής συμβόλων 2 (-H(xi))
A | 1.81 | 0.285
B | 1.38 | 0.384
Γ | 2.42 | 0.186
Δ | 3.14 | 0.113
Ε | 4.96 | 0.032
H(xi)=-log(p(xi)=>p(xi)=2 (-H(xi))
p(xi) | -log(p(xi)) | Li | Πi | Code
0,384 | 1,380821784 | 2 | 0 | 00
0,285 | 1,810966176 | 2 | 0,384 | 01
0,186 | 2,426625474 | 3 | 0,669 | 101
0,113 | 3,145605322 | 3 | 0,855 | 1101
0,032 | 4,965784285 | 5 | 0,968 | 11111
2x0,855 | 1,71 | 1
2x0,71 | 1,42 | 1
2x0,42 | 0,84 | 0
2x0,84 | 1,68 | 1
Shannon
ΓΕ4/1112/Θ4

## Slide 127
0,968 | 1,936 | 1
0,936 | 1,872 | 1
0,872 | 1,744 | 1
0,744 | 1,488 | 1
0,488 | 0,976 | 0
Σύμβολο | Πληροφορικό περιεχόμενο (bits/symbol) (H(xi))_ | Πιθανότητα εκπομπής συμβόλων 2 (-H(xi))
A | 1.81 | 0.285
B | 1.38 | 0.384
Γ | 2.42 | 0.186
Δ | 3.14 | 0.113
Ε | 4.96 | 0.032
H(xi)=-log(p(xi)=>p(xi)=2 (-H(xi))
p(xi) | -log(p(xi)) | Li | Πi | Code
0,384 | 1,380821784 | 2 | 0 | 00
0,285 | 1,810966176 | 2 | 0,384 | 01
0,186 | 2,426625474 | 3 | 0,669 | 101
0,113 | 3,145605322 | 3 | 0,855 | 1101
0,032 | 4,965784285 | 5 | 0,968 | 11110
Shannon
ΓΕ4/1112/Θ4
x 2

## Slide 128
ΓΕ3 2014-15

## Slide 133: ΓΕ4/ 1112/Θ1

## Slide 134: ΓΕ4/1112/Θ1
(Χ, (W,Y)) | x1 | x2
(w1, y1) | 1/4 | 1/16
(w1, y2) | 1/16 | 1/8
(w2, y1) | 1/8 | 1/16
(w2, y2) | 0 | 5/16
p(w1,y1)=1/4+1/16=5/16
p(w1,y2)=1/16+1/8=3/16
p(w2,y1)=1/8+1/16=3/16
p(w2,y2)=0+5/16=5/16
p(x1)=1/4+1/16+1/8=7/16
p(x2)=1/16+1/8+1/16+5/16=9/16
(Χ, (Y,Z)) | x1 | x2
(y1, z1) | 1/4 | 1/16
(y1, z2) | 1/8 | 1/16
(y2, z1) | 1/16 | 3/16
(y2, z2) | 0 | 1/4
p(y1,z1)=1/4+1/16=5/16
p(y1,z2)=1/8+1/16=3/16
p(y2,z1)=1/16+3/16=4/16
p(y2,z2)=0+1/4=1/4
p(w1)=5/16+3/16=8/16
p(w2)=3/16+5/16=8/16
p(y1)=5/16+3/16=8/16
p(y2)=5/16+3/16=8/16
p(x1,w1)=1/4+1/16=5/16
p(x1,w2)=1/8+0=1/8
p(x2,w1)=1/16+1/8=3/16
p(x2,w2)=1/16+5/16=6/16
p(z1)=5/16+4/16=9/16
p(z2)=3/16+1/4=7/16

## Slide 139
ΓΕ4 / 1819