## Slide 1
ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΗΛΕ.46
5η ΟΣΣ
28.04.2024
Κανάλια Επικοινωνίας
Νίκος Δημητρίου

## Slide 2: Κανάλια Επικοινωνίας (1)
Κανάλι με
Θόρυβο
Πηγή
Κωδικοποιητής
Αποκωδικοποιητής
Δέκτης
Κανάλι
Επικοινωνίας
Κωδικοποιητής
Πηγής/Συμπίεση
Αποκωδικοποιητής
Πηγής/Αποσυμπίεση
Μοντέλο
Μοντέλο
Μοντέλο
Μοντέλο
Μοντέλο
Μοντέλο
Θόρυβος
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 2

## Slide 3: Κανάλια Επικοινωνίας (3)
KANΑΛΙ
Χ, pX(xi)
...
...
Υ, pY(yj)
x1
x2
xn-1
xn
y1
y2
yn-1
yn
...
xi
...
yj
pij
pi2
pi1
pin-1
pin
[pY/X(yj/xi)]=[pij]=[PY/X]
[PY]=[PX] [PY/X]
[PX]=[pX(x1) pX(x2) ... pX(xN) ]
[PΥ]=[pΥ(y1) pΥ(y2) ... pΥ(yN) ]
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 3

## Slide 4: Κανάλια Επικοινωνίας (4)
  Συνδυασμένη Εντροπία
    Η(Χ,Υ)=Η(Χ)+Η(Υ/Χ)
  Δεσμευμένη Εντροπία
  Αμοιβαία Πληροφορία
    Ι(Χ;Υ)= Η(Χ)-Η(Χ/Υ)=H(Y)-H(Y/X)
    Είναι το μέγεθος εκείνο που μετράει το ποσό της μείωσης της αβεβαιότητας της Χ όταν γίνει γνωστό το Υ.
    Τη μέση πληροφορία της Χ που μεταφέρεται στη Υ.
H(X/Y)
Ι(X;Υ)
Η(Υ/Χ)
H(Y)
H(Χ)
H(Χ,Υ)
H(Χ,Υ)
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 4
  Η χωρητικότητα C, του καναλιού Q, είναι: C(Q)=max I(X;Y)
PX

## Slide 6: Συμμετρικά κανάλια
  Ορισμοί
    Ένα κανάλι λέγεται συμμετρικό εάν οι γραμμές του πίνακα μετάβασης [pij]=[PY/X] μπορούν να προκύψουν από συνδυασμούς των στοιχείων της κάθε γραμμής και το ίδιο να συμβαίνει και για τις στήλες
    Ένα κανάλι λέγεται ασθενώς συμμετρικό (weakly symmetric) εάν οι γραμμές του πίνακα μετάβασης [pij]=[PY/X] μπορούν να προκύψουν από συνδυασμούς των στοιχείων της κάθε γραμμής και το άθροισμα των στοιχείων της κάθε στήλης να είναι πάντα το ίδιο
=
=
=
Συμμετρικό Κανάλι
Μερικώς Συμμετρικό Κανάλι
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 6
pii=0.3

## Slide 7: Παράδειγμα 7.4 – Συμμετρικό Κανάλι

## Slide 8: Παράδειγμα 7.5 Ασθενώς Συμμετρικό Κανάλι

## Slide 9
N
N
N

## Slide 10: Δυαδικό συμμετρικό κανάλι
Χ, pX(xi)
x1
x2
Υ, pY(yj)
y1
y2
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 10

## Slide 11
ΕΑΠ / ΠΛΗ22 /ΗΛΕ.46/5η ΟΣΣ/28.04.2024/ Ν.Δημητρίου

## Slide 12
Παρατηρήσεις: Η έξοδος μπορεί να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη εάν ισχύει μια από
τις παρακάτω περιπτώσεις:
Η είσοδος είναι ομοιόμορφά κατανεμημένη και το κανάλι είναι συμμετρικό ή αθόρυβο
Η είσοδος δεν είναι αναγκαστικά ομοιόμορφα κατανεμημένη αλλά το κανάλι
είναι συμμετρικό με f=1/2
ΕΑΠ / ΠΛΗ22 /ΗΛΕ.46/5η ΟΣΣ/28.04.2024/ Ν.Δημητρίου

## Slide 13: Δυαδικό κανάλι χωρίς θόρυβο
Χ, pX(xi)
x1
x2
Υ, pY(yj)
y1
y2
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 13
Μεταφορά κατανομής πιθανοτήτων

## Slide 14: Δυαδικό κανάλι χωρίς θόρυβο
Χ, pX(xi)
x1
x2
Υ, pY(yj)
y1
y2
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 14
1
1
0 1
1 0
Μεταφορά κατανομής πιθανοτήτων

## Slide 15
    C(Q)=max I(X;Y)=1 bit
Ι(X;Υ)
H(Y)
H(Χ)
H(Χ,Υ)
H(Χ,Υ)
H(Χ,Υ)=Η(Χ)=H(Y)=I(X;Y)
H(Χ/Υ)=Η(Y/Χ)=0
Μεταφορά κατανομής πιθανοτήτων
H(X/Y)
Η(Υ/Χ)
Δυαδικό κανάλι χωρίς θόρυβο

## Slide 17: Πλήρως ενθόρυβο κανάλι
Χ, pX(xi)
x1
x2
Υ, pY(yj)
y1
y2
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 17
Μεταφορά κατανομής πιθανοτήτων
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5
0.5

## Slide 18: Πλήρως ενθόρυβο κανάλι
    C(Q)=max I(X;Y)=0
Ι(X;Υ)
H(Y)
H(Χ)
H(Χ,Υ)
H(Χ,Υ)
H(Χ,Υ)=Η(Χ)+H(Y)
H(Χ/Υ)=Η(Χ)
Η(Υ/Χ)=Η(Υ)
Ι(Χ;Υ)=0
Μεταφορά κατανομής πιθανοτήτων
H(X/Y)
Η(Υ/Χ)

## Slide 20: Κανάλι με μη επικαλυπτόμενες εξόδους
Χ, pX(xi)
x1
x2
Υ, pY(yj)
y1
y2
y4
y3
1/2
1/2
1/2
1/2
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 20
0.5 0.5 0 0
0 0 0.5 0.5

## Slide 21: Κανάλι με μη επικαλυπτόμενες εξόδους
    C(Q)=max I(X;Y)=max(H(X))=1bit
Ι(X;Υ)
H(Y)
H(Χ)
H(Χ,Υ)
H(Χ,Υ)
H(Χ,Υ)=H(Y)
H(Χ/Υ)=0
Η(Υ/Χ)=Η(Υ)-H(X)
Ι(Χ;Υ)=H(X)
H(X/Y)
Η(Υ/Χ)

## Slide 22
Κανάλι με μη επικαλυπτόμενες εξόδους

## Slide 23: Στοιχεία χαρακτηριστικών καναλιών

## Slide 24: Δυαδικό συμμετρικό κανάλι
Χωρητικότητα
  Δυαδικό συμμετρικό κανάλι, f.
    I(X;Y)=H(Y)-H(Y/X)
    =H(Y)-p(x)H(Y/X=x)
    =H(Y)- p(x)H(f)
    =H(Y)-H(f)
    ≤1-H(f)
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 24

## Slide 25: Δυαδικό κανάλι με αποσβέσεις
Χ, pX(xi)
x1
x2
Υ, pY(yj)
y1
e
y2
1-α
α
α
1-α
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 25

## Slide 26: Δυαδικό κανάλι με αποσβέσεις
  Χωρητικότητα
    max I(X;Y)=max(H(Y)-H(Y/X))
    =max(H(Y)-H(α))
    =maxH(Y)-H(α)
    Θα μπορούσε να είναι max H(Y)=log3 αλλά αυτή η τιμή δεν είναι εφικτή για καμμία τιμή της pΧ(xi), i=1,2
    Αν θέσουμε pX(x1)=1-π, και pX(x2)=π, τότε από τα pY(yi), i=1,e,2 δίνονται από τους τύπους (βλ. διαφάνεια) τότε
      maxH(Y)=max H((1-α)π,α,(1-α)(1-π))=max[(1-α)*Η(π)+Η(α)]=(1-α)*maxH(π)+Η(α)
    Οπότε προκύπτει ότι max I(X;Y)=maxH(Y)-H(α)=(1-α)*maxH(π)+Η(α)-Η(α)=1-α

## Slide 27: Κανάλι Z
Χ, pX(xi)
x1
x2
Υ, pY(yj)
y1
y2
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 27

## Slide 28: Κανάλι Z
Αμοιβαία Πληροφορία Καναλιών
  2. Έστω ένα κανάλι επικοινωνίας Ζ όπου f=0.15
  Περίπτωση 1η: PX={pX(0)=0.9, pX(1)=0.1}.
    Ομοίως, PΥ={pΥ(0)=0.915, pΥ(1)=0.085}.
    Ι(Χ;Υ)=Η(Υ)-Η(Υ/Χ)= Η(0.085)-[0.9*Η(0)+0.1*Η(0.15)] =0.36 bits
    Η(Χ)=0.47 bits
  Περίπτωση 2η: PX={pX(0)=0.5, pX(1)=0.5}.
    Ομοίως, PΥ={pΥ(0)=0.575, pΥ(1)=0.425}.
    Ι(Χ;Υ)=Η(Υ)-Η(Υ/Χ)= Η(0.575)-[0.5*Η(0)+0.5*Η(0.15)]=0.98-0.3=0.679 bits
    Η(Χ)=1 bits
  Παρατηρούμε ότι και στην περίπτωση του καναλιού Ζ η αμοιβαία πληροφορία παίρνει μεγαλύτερη τιμή της επίσης στη 2η περίπτωση όταν μεγιστοποιείται το H(X)
  Παρατηρείστε ότι το Ζ κανάλι έχει μεγαλύτερη πιστότητα απ’ ότι το συμμετρικό κανάλι.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 28

## Slide 29: Κανάλι Z
Χωρητικότητα
  Κανάλι Ζ, f.
    Αν θέσουμε pX(x1=0)=1-π, και pX(x2=1)=π, τότε από τα pY(yi), i=1,2 δίνονται από τους τύπους
      H(Y)=H((1-f)π)
      H(Y/X)=π*Η(Υ/Χ=1)=π*Η(f)
    Οπότε max I(X;Y)=max(H(Y)-H(Y/X))
    =max(H((1-f)π) - π*Η(f))
    Για f=0.15 μπορούμε να βρούμε ότι μεγιστοποιείται όταν π=0.445 και άρα C=0.685
    Παρατηρείστε ότι pX(x1=0)=0.555, και pX(x2=1)=0.445, που είναι διαφορετική από την pX(x1=0)=0.5, και pX(x2=1)=0.5, η οποία μεγιστοποιεί την εντροπία, Η(Χ)
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 29

## Slide 30: Ενθόρυβη Γραφομηχανή
α
β
γ
ψ
ω
...
α
β
γ
ψ
ω
...
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 30

## Slide 31: Ενθόρυβη Γραφομηχανή
Μεγιστοποίηση Αμοιβαίας Πληροφορίας Καναλιών
  2. 3. Ενθόρυβη γραφομηχανή, pii=pi,i+1=1/2, i=α,β,...,ψ,ω.
    Παρατηρούμε ότι κάθε ένα γράμμα είτε λαμβάνεται σωστά είτε λαμβάνεται το επόμενό του με πιθανότητα ½. Με δεδομένο ότι έχουμε 24 διαφορετικά σύμβολα εάν μεταδίδαμε μόνο κάθε δεύτερο σύμβολο δηλ. β,δ,ζ,θ,...,χ,ω, τότε μόνο αυτά τα 12 σύμβολα από τα 24 θα μπορούσαν να μεταδοθούν και στη συνέχεια να αποκωδικοποιηθούν χωρίς σφάλματα. Με άλλα λόγια η χωρητικότητα του καναλιού είναι log12 bits
    Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήγαμε εάν χρησιμοποιούσαμε τον ορισμό
      max I(X;Y)=max [H(Y)-H(Y/X)]=max H(Y) -1=log24-1=log12
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 31

## Slide 32
ΓE41718

## Slide 34
og
og

## Slide 35
og
og
og
og
-0.63log(0.63)-0.37log(0.37)

## Slide 37
ΓΕ4/2021
ΕΑΠ / ΠΛΗ22 /ΗΛΕ.46/5η ΟΣΣ/28.04.2024/ Ν.Δημητρίου

## Slide 38
Χ

## Slide 41: Συμπεράσματα
Αμοιβαία Πληροφορία = Ποσό πληροφορίας που μεταφέρεται πάνω από το κανάλι με δεδομένες τις πιθανότητες συμβόλων εισόδου
Χωρητικότητα Καναλιού = Μέγιστο Ποσό πληροφορίας που είναι δυνατόν να μεταφερθεί πάνω από το κανάλι.
  Μεγιστοποίηση Αμοιβαίας Πληροφορίας ως προς τις πιθανότητες εισόδου
Τα παραπάνω προϋποθέτουν ύπαρξη θορύβου στο κανάλι.
Σε περίπτωση απουσίας θορύβου τότε
  Ποσό πληροφορίας που μεταφέρεται πάνω από το κανάλι με δεδομένες τις πιθανότητες συμβόλων εισόδου είναι η Η(Χ)
  Η χωρητικότητα του καναλιού είναι απλά η maxH(X) που επιτυγχάνεται σε περίπτωση ισοπίθανων συμβόλων
Ισχύουν δηλαδή
Ι(Χ;Υ) ≤ C ≤ H(X) ≤ maxH(X)=logn
Εάν έχουμε σύνδεση σε σειρά καναλιών, ο ισοδύναμος πίνακας μετάβασης είναι ίσος με το γινόμενο των επιμέρους πινάκων μετάβασης
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 41

## Slide 42: Επιπλέον παραδείγματα

## Slide 43: Παραδείγματα Καναλιών (1)
Άσκηση
  Δίνεται ένα διακριτό κανάλι χωρίς μνήμη. Στην είσοδο του καναλιού εμφανίζονται τα σύμβολα xi, i=1, 2, με πιθανότητα εμφάνισης του x1, p(x1)=a. Στην έξοδο του καναλιού λαμβάνονται τα σύμβολα yj, j=1, 2, 3, 4 όπου οι πιθανότητες μετάβασης pij=p(yj/xi) περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα μετάβασης του καναλιού.
  α) Να υπολογιστεί η ποσότητα πληροφορίας των συμβόλων εξόδου, H(Y).
  β) Να υπολογιστεί η αβεβαιότητα H(Y/X).
  γ) Να υπολογιστεί η χωρητικότητα του καναλιού.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 43

## Slide 44: Παραδείγματα Καναλιών (2)
Απάντηση
  α) Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε τις πιθανότητες λήψης των κωδικών συμβόλων yj, j=1, 2, 3, 4. Είναι
  p(y1)= p(y1,x1)+ p(y1,x2)=p(x1) p(y1/x1)+ p(x2) p(y1/x2)=a(0,8)+(1-a)(0)=0,8α.
  Κατά ανάλογο τρόπο υπολογίζουμε
  p(y2)= p(y2,x1)+ p(y2,x2)=p(x1) p(y2/x1)+ p(x2) p(y2/x2)=0,8(1-α),
  p(y3)= p(y3,x1)+ p(y3,x2)=p(x1) p(y3/x1)+ p(x2) p(y3/x2)=α(0,1)+(1-α)(0,1)=0,1,
  p(y4)= p(y4,x1)+ p(y4,x2)=p(x1) p(y4/x1)+ p(x2) p(y4/x2)=0,1.
  Από τις πιθανότητες αυτές, των οποίων το άθροισμα είναι 1, υπολογίζουμε τη μέση πληροφορία της εξόδου του καναλιού.
  Η(Υ)=-p(y1)log p(y1)-p(y2)logp(y2)-p(y3)log p(y3)-p(y4)log p(y4)=
  =-0,8αlog(0,8α)-0,8(1-a)log(0,8(1-a)) -2(0,1)log(0,1)
  =0,66-0,8αlog(0,8α)-0,8(1-a)log(0,8(1-a)).
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 44

## Slide 45: Παραδείγματα Καναλιών (3)
β) Πρώτα υπολογίζουμε τις συνδυασμένες πιθανότητες των συμβόλων εισόδου και εξόδου του καναλιού (δείτε και το ερώτημα 1).
Είναι p(x1,y1)= p(y1,x1)= p(x1) p(y1/x1)=0,8α,
p(x1,y2)= p(y2,x1)= p(x1) p(y2/x1)=0,
p(x1,y3)= p(y3,x1)= p(x1) p(y3/x1)=0,1a,
p(x1,y4)= p(y4,x1)= p(x1) p(y4/x1)=0,1a,
p(x2,y1)= p(y1,x2)= p(x2) p(y1/x2)=0,
p(x2,y2)= p(y2,x2)= p(x2) p(y2/x2)=0,8(1-a),
p(x2,y3)= p(y3,x2)= p(x2) p(y3/x2)=0,1(1-a),
p(x2,y4)= p(y4,x2)= p(x2) p(y4/x2)=0,1(1-a).
Τώρα υπολογίζουμε την αβεβαιότητα του καναλιού
Η(Υ/Χ)=-p(x1,y1)logp(y1/x1) - p(x1,y2)log p(y2/x1) - p(x1,y3)log p(y3/x1) - p(x1,y4)log p(y4/x1)-p(x2,y1)logp(y1/x2) -p(x2,y2)logp(y2/x2) -p(x2,y3)logp(y3/x2) -p(x2,y4)logp(y4/x2)=
-0,8a.log0,8+0-0,1alog0,1-0,1alog0,1-0-0,8(1-a)log0,8-0,1(1-a)log0,1-0,1(1a)log0,1=-0,8log0,8-0,1log0,1-0,1log0,1=0,2575+0,66.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 45

## Slide 46: Παραδείγματα Καναλιών (4)
γ) Για τον προσδιορισμό της χωρητικότητας του καναλιού θα πρέπει να βρούμε τις πιθανότητες εμφάνισης των συμβόλων της εισόδου, για τις οποίες μεγιστοποιείται η αμοιβαία πληροφορία μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του καναλιού, δηλαδή την τιμή α.
Είναι
Η συνάρτηση αυτή μεγιστοποιείται όπως γνωρίζουμε για την τιμή του a που μηδενίζει την πρώτη της παράγωγο.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 46

## Slide 47: Παραδείγματα Καναλιών (5)
Επομένως,
Θέτοντας ανωτέρω την τιμή αυτή του a, λαμβάνουμε τη χωρητικότητα του καναλιού
C=0,8 bits/symbol.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 47

## Slide 48: Παραδείγματα Καναλιών (6)
Έστω ένα δυαδικό συμμετρικό κανάλι χωρίς μνήμη. Το κωδικό αλφάβητο συμβόλων στην είσοδο του καναλιού δίδεται από την τυχαία μεταβλητή Χ={0,1} με πιθανότητες εμφάνισης P(X=0)=1/2, P(X=1)=1/2, ενώ η τυχαία μεταβλητή Υ={0,1} συμβολίζει τις τιμές εξόδου. Ο πίνακας μετάβασης του καναλιού είναι
(i) Να υπολογιστεί η αβεβαιότητα της Χ δεδομένου ότι γνωρίζουμε την Υ.
(ii) Να υπολογιστεί η αμοιβαία πληροφορία του καναλιού.
(iii) Για ποια τιμή του ‘ε’, η χωρητικότητα του καναλιού C παίρνει την μέγιστη τιμή της;
(iv) Για ποια τιμή του ‘ε’, η χωρητικότητα του καναλιού C παίρνει την ελάχιστη τιμή της;
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 48

## Slide 49: Παραδείγματα Καναλιών (7)
i) Για να βρούμε την αβεβαιότητα της Χ δεδομένου ότι γνωρίζουμε την Υ, δηλαδή, Η(Χ/Υ) θα κάνουμε χρήση του τύπου
  Η(Χ,Υ) = Η(Υ) + Η(Χ/Υ)
Για αυτό πρέπει πρώτα να βρούμε τις πιθανότητες Ρ(Υ=0) και Ρ(Υ=1). Αυτές βρίσκονται από την σχέση
  Η(Υ) = 1
Οι πιθανότητες Ρ(Χ,Υ) δίνονται από τον τύπο Ρ(Χ,Υ)=Ρ(Υ/Χ)Ρ(Χ) όπου οι Ρ(Υ/Χ) είναι οι πιθανότητες του πίνακα μετάβασης.
1
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 49

## Slide 50: Παραδείγματα Καναλιών (8)
  Ρ(Χ=0,Υ=0) = Ρ(Υ=0/Χ=0)Ρ(Χ=0) = (1-ε)(1/2)
  Ρ(Χ=0,Υ=1) = Ρ(Υ=1/Χ=0)Ρ(Χ=0) = ε/2
  Ρ(Χ=1,Υ=0) = Ρ(Υ=0/Χ=1)Ρ(Χ=1) = ε/2
  Ρ(Χ=1,Υ=1) = Ρ(Υ=1/Χ=1)Ρ(Χ=1) = (1-ε)(1/2)
  H(X,Y) = -(1-ε) log (1-ε) – ε log ε +1
Από τις 1 και 2 προκύπτει
Η(Χ/Υ) = Η(Χ,Υ) - Η(Υ) = -(1-ε) log (1-ε) – ε log ε
ii) Από τον τύπο της αμοιβαίας πληροφορίας και παρατηρώντας ότι Η(Χ)=1 έχουμε
  Ι(Χ;Υ) = Η(Χ) - Η(Χ/Υ) = 1 + (1-ε) log (1-ε) +ε log ε
iii) Η χωρητικότητα του καναλιού παίρνει την μέγιστη τιμή της όταν υπάρχει απουσία θορύβου και η πηγή παίρνει την μέγιστη τιμή της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Η(Χ) έχει την μέγιστη τιμή της και το κανάλι είναι χωρίς θόρυβο όταν ε=0 ή ε=1
iν) Η χωρητικότητα του καναλιού παίρνει την ελάχιστη τιμή της όταν η Ι(Χ;Υ) παίρνει την ελάχιστη τιμή της. Παίρνοντας την πρώτη παράγωγο ως προς ε και εξισώνοντας με μηδέν βρίσκουμε ότι η ελάχιστη τιμή είναι όταν ε=0.5 και άρα η χωρητικότητα του καναλιού είναι 0.
2
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 50

## Slide 51: Παραδείγματα Καναλιών (9)
Δίνεται ένα διακριτό κανάλι χωρίς μνήμη. Στην είσοδο του καναλιού εμφανίζονται τα σύμβολα xi, i=1, 2, με πιθανότητα εμφάνισης του x1, p(x1)=a. Στην έξοδο του καναλιού λαμβάνονται τα σύμβολα yj, j=1, 2, 3, όπου οι πιθανότητες μετάβασης pij=p(yj/xi)=p(xi/yj)= qji περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα μετάβασης του καναλιού.
(i) Να υπολογιστεί η ποσότητα πληροφορίας των συμβόλων εξόδου, H(Y).
(ii) Να υπολογιστεί η αβεβαιότητα H(Y/X).
(iii) Να υπολογιστεί η χωρητικότητα του καναλιού.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 51

## Slide 52: Παραδείγματα Καναλιών (10)
i) Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε τις πιθανότητες λήψης των κωδικών συμβόλων yj, j=1, 2, 3. Είναι
p(y1)= p(y1,x1)+ p(y1,x2)=p(x1) p(y1/x1)+ p(x2) p(y1/x2)=a(1/2)+(1-a)(1/2)=1/2.
Κατά ανάλογο τρόπο υπολογίζουμε
p(y2)= p(y2,x1)+ p(y2,x2)=p(x1) p(y2/x1)+ p(x2) p(y2/x2)=(1+α)/4 και
p(y3)= p(y3,x1)+ p(y3,x2)=p(x1) p(y3/x1)+ p(x2) p(y3/x2)=(1-α)/4.
Από τις πιθανότητες αυτές, των οποίων το άθροισμα είναι 1, υπολογίζουμε τη μέση πληροφορία της εξόδου του καναλιού.
Η(Υ)=-p(y1)log p(y1)-p(y2)logp(y2)-p(y3)log p(y3)=
=-(1/2)log(1/2)-((1+a)/4)log((1+a)/4) -((1-a)/4)log((1-a)/4)
=(1/2)-[((1+a)/4)(log(1+a) -2)] –[((1-a)/4)(log((1-a)-2), αφού ισχύει log(x/y)=logx-logy.
=(3/2)-(1/4)(1+a)log(1+a)-(1/4)(1-a)log(1-a).
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 52

## Slide 53: Παραδείγματα Καναλιών (11)
ii) Πρώτα υπολογίζουμε τις συνδυασμένες πιθανότητες των συμβόλων εισόδου και εξόδου του καναλιού (δείτε και το ερώτημα 1).
Είναι p(x1,y1)= p(y1,x1)= p(x1) p(y1/x1)=α(1/2),
p(x1,y2)= p(y2,x1)= p(x1) p(y2/x1)=α(1/2),
p(x1,y3)= p(y3,x1)= p(x1) p(y3/x1)=0,
p(x2,y1)= p(y1,x2)= p(x2) p(y1/x2)=(1-a)(1/2),
p(x2,y2)= p(y2,x2)= p(x2) p(y2/x2)=(1-a)(1/4),
p(x2,y3)= p(y3,x2)= p(x2) p(y3/x2)=(1-a)(1/4).
Τώρα υπολογίζουμε την αβεβαιότητα του καναλιού
Η(Υ/Χ)=- p(x1,y1)logp(y1/x1) - p(x1,y2log p(y2/x1) - p(x1,y3)log p(y3/x1) - p(x2,y1) log p(y1/x2) - p(x2,y2)logp(y2/x2) - p(x2,y3)logp(y3/x2)=
=(a/2)+(a/2)+0+[(1/2)-(a/2)]+ [(1/2)-(a/2)]+ [(1/2)-(a/2)]=
=(3/2)-(a/2).
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 53

## Slide 54: Παραδείγματα Καναλιών (12)
iii) Για τον προσδιορισμό της χωρητικότητας του καναλιού θα πρέπει να βρούμε τις πιθανότητες εμφάνισης των συμβόλων της εισόδου, για τις οποίες μεγιστοποιείται η αμοιβαία πληροφορία μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του καναλιού, δηλαδή την τιμή α.
Είναι
Η συνάρτηση αυτή μεγιστοποιείται όπως γνωρίζουμε για την τιμή του a που μηδενίζει την πρώτη της παράγωγο. Επομένως,
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 54

## Slide 55: Παραδείγματα Καναλιών (13)
Θέτοντας ανωτέρω την τιμή αυτή του a, λαμβάνουμε τη χωρητικότητα του καναλιού
C=0,162 bits.
Παρατηρείστε επίσης ότι για α=0,5, p(x1)= p(x2)=1/2, ΔΕΝ επιτυγχάνεται η μέγιστη χωρητικότητα του καναλιού. Απλά η ποσότητα που μεταφέρεται πάνω από το κανάλι είναι η αμοιβαία πληροφορία Ι(Χ,Υ)=0,156 bits, δηλαδή μεταδίδουμε κάτω από την χωρητικότητα του καναλιού.
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 55

## Slide 56: Ενδεικτικό Τυπολόγιο – Στοιχεία Μεθοδολογίας

## Slide 57
ΓΕ4/1819/Θ5,6
ΓΕ4/1920/Θ5,6
ΕΞ2018Β/Θ4
ΓΕ3/2021/Θ5,6
ΕΞ2020Α/Θ2
οπότε C=log(n)-H(Y/X)

## Slide 59: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

## Slide 69: Ερωτήσεις
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 69

## Slide 70
ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΗΛΕ.46
5η ΟΣΣ
28.04.2024
Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων
Νίκος Δημητρίου

## Slide 71: Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων
Οι διαφάνειες αυτές είναι συμπληρωματικές της παρουσίασης που έχει αναρτηθεί στο study.eap.gr και περιέχουν παραπομπές σε συγκεκριμένα τμήματά της.
Σκοπός είναι μέσω απλών παραδειγμάτων να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης, καθώς και να αναδειχθεί η μεθοδολογία που ακολουθείται σε αντίστοιχες ασκήσεις.

## Slide 72
Μήκος Κώδικα: n
Διάσταση κώδικα: k
Βλ. αρχείο PLH22_5th_OSS_InfoTheory_Codes_2024_v1
Διαφάνειες 14-35

## Slide 74: Ικανότητες διόρθωσης/ανίχνευσης σφαλμάτων
ι

## Slide 75
bit

## Slide 76
I
Αν
Βλ. αρχείο PLH22_5th_OSS_InfoTheory_Codes_2024_v1
Διαφάνειες 52-57

## Slide 78
Βλ. αρχείο PLH22_5th_OSS_InfoTheory_Codes_2024_v1
Διαφάνειες 36-51, 58-64
Μορφή Περιορισμένης Κλιμακωτής
Διάταξης Γραμμών (ΠΚΔΓ)

## Slide 80
Βλ. αρχείο PLH22_5th_OSS_InfoTheory_Codes_2024_v1
Διαφάνειες 43-64

## Slide 81
Πρότυπα

## Slide 83
d-1≤n-k

## Slide 85
d-1≤n-k

## Slide 86
ΓΕ5/0304
Αντιπαράδειγμα υπολογισμού απόστασης κώδικα από το ελάχιστο βάρος του γεννήτορα πίνακα

## Slide 87
Σχόλιο: τα 3 ψηφία πλεονασμού υπολογίζονται από τα 4 ψηφία μηνύματος με τις εξής σχέσεις XOR:
p1=d1+d2+d3+d4. p2=d1+d3, p3=d2+d4

## Slide 88
Σχόλιο: Η απόσταση είναι 2 διότι ο Η έχει 2 όμοια στοιχεία (και το 110 και το 101 επαναλαμβάνονται)
Όμως, ((βλ. προηγούμενη διαφάνεια) το ελάχιστο βάρος των γραμμών του G είναι 3.
Από το αντιπαράδειγμα αυτό φαίνεται ότι δεν είναι σωστός ο προσδιορισμός της απόστασης βάσει του ελάχιστου βάρους του G.
, 0101001}

## Slide 89
Σχόλιο: Εάν γνωρίζαμε τον κώδικα (υπολογίζεται στο (6) ) θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε τον ίδιο γεννήτορα με το 2ο,
3ο, 5ο και 9ο στοιχείο. Ο γεννήτορας σε τυπική μορφή είναι μοναδικός και δεν έχει σημασία ο τρόπος προσδιορισμού του.

## Slide 90
ΓΕ4/1718
ΕΑΠ / ΠΛΗ22 /ΗΛΕ.46/5η ΟΣΣ/28.04.2024/ Ν.Δημητρίου

## Slide 91
Τόμος Α, σελ.117

## Slide 99
ΕΞ2016Α

## Slide 106
Βλ. αρχείο PLH22_5th_OSS_InfoTheory_Codes_2024_v1
Διαφάνειες 80-86

## Slide 108
d-1≤n-k

## Slide 110
ΕΑΠ / ΠΛΗ22 /ΗΛΕ.46/5η ΟΣΣ/28.04.2024/ Ν.Δημητρίου

## Slide 118
ΕΞ2012Β

## Slide 120
ΓΕ5/1314

## Slide 125
ΓΕ4/1617

## Slide 128
δ)

## Slide 129: Ενδεικτικό Τυπολόγιο – Στοιχεία Μεθοδολογίας

## Slide 130
ΓΕ5/1819/Θ1,2,3
ΓΕ5/1920/Θ1,2,3
ΕΞ2018Α/Θ1
ΕΞ2019Α/Θ3
ΓΕ5/2021/Θ1,2,3
ΕΞ2020Β/Θ2

## Slide 135: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

## Slide 144: Ερωτήσεις
ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 144